## Slide 1: Nyt Vandværk Fremtidens Digitale Vandværk
25. april 2023
Informationsmøde
Multi Hallen Borup

## Slide 2: Hvorfor nyt vandværk?
Forbrugerkrav om blødgøring af drikkevand
Kan ikke løses i eksisterende rammer
Fremtidssikring i forhold til digitalisering, bæredygtighed, vandbehandling og økonomi

## Slide 3: “Fremtidens digitale vandværk”
Et samarbejde mellem Krüger A/S, Danske Vandværker og Borup Vandværk
Projektet er støttet af Miljøministeriet, fordi det indeholder udviklingselementer til brug for andre privatejede vandværker i Danmark

## Slide 4: Fremtidens digitale vandværk
Projektet skal munde ud i et fuldskala bud på, hvordan mindre privatejede vandforsyninger skal se ud i en fremtid med mulighed for:
  sikker og kosteffektiv forsyning
  altid rent vand uanset råvandsressourcen
  vidtgående brug af digitalisering og automatisering
  videregående vandbehandling (herunder blødgøring)
  mere lokal forankring og samarbejde
  øget miljøkvalitet og renere energiforbrug
  endnu mere fokus på effekt af FNs verdensmål

## Slide 5: Princip for rensning af drikkevandet i Borup
Indvinding
Beluftning
Iltning
Afblæsning(metan)
Filtrering
Jernfjernelse
Ammonium-
reduktion
Blødgøring
Kalkreduktion
Rentvandsbeholder
Forbrugsudsligning
Udpumpning
Tryksætning
UV behandling
Hygiejnisk sikkerhed
Kapacitet:
500.000 m3/år
Max 155 m3/time

## Slide 6: CARIX anlæg til blødgøring

## Slide 7: Hvorfor CARIX?
Ingen brug af kemi
Automatisk proces
Lave variable omkostninger
Mulighed for udledning af spildevand til recipient
Høj investering

## Slide 8: CARIX er en gennemprøvet teknologi
Mere en 30 år i drift
25 anlæg i produktion
Godkendt efter DIN 19633: 2013-03

## Slide 9: Bygnings idé

## Slide 13: Digitalisering

## Slide 14
Digital Projektering
Lavere omkostninger
Højere kvalitet
Bedre samarbejder
Datadrevne beslutninger
Bedre beslutninger
Hurtigere indgreb
Deling af viden
Industri 4.0
Lavere omkostninger
Højere fleksibilitet
IT-sikkerhed
Cyber kriminalitet
Bedre sikkerhed

## Slide 15: Større datamængder
Smartere enheder
Flere sensorer
1001101010110101100010101110100101010
101110110101100010101110100101010
110101011010110001011011101001010111

## Slide 16: Bæredygtighed - det nye Borup Vandværk

## Slide 17: Bæredygtighed - det nye Borup Vandværk
MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Skaffer rent vand til forbrugerne
MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
Solceller, belysning og energieffektivitet i procesanlæg
Udnyttelse af varme i vand gennem varmepumper er teknisk muligt gennem varmepumper. Fravalgt i det nuværende projekt.
MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
“Fremtidens Digitale Vandværk”; bedre udnyttelse af ressourcer, natur såvel som menneskelige.

## Slide 18: Bæredygtighed - det nye Borup Vandværk
MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Genanvendelse af vand og materialer brugt til bygning af det nye vandværk
Genanvendelse af vand brugt i skylleprocesser er teknisk muligt men fravalgt pga. den høje pris for udstyr
Under bygningsprojekteringen vil der blive arbejdet med bæredygtighed i videst muligt omfang
Alle materialer sætter et CO2 fodaftryk - nogle større end andre. Det væsentligste bidrag kan komme fra optimering af f.eks. Beton- og stålmængder. Beton og stål sætter store fodaftryk i CO2 regnskabet.

## Slide 19: Samarbejde
Tidlig inddragelse
  Krüger, Danske Vandværker og Borup Vandværk
  Køge Kommune
  Projektgruppe

## Slide 20: Projektmodel

## Slide 21: Økonomi – vandpris i dag og fremover (2021)
Investering nyt vandværk 43 mDKK
  20% øgning i materialeomkostninger
  Salg af vand 300.000 m3/år
Vandpris 2021 11 DKK/m3
Vandpris 2024 14 DKK/m3
                plus moms og vandafgifter

## Slide 22: Økonomi – investering i 2021 og i dag
Investering nyt vandværk 43 mDKK (2021)
  20% øgning i materialeomkostninger
  Salg af vand 300.000 m3/år
Investering nyt vandværk 68 mDKK (2024)
  40% øgning i materialeomkostninger
  Salg af vand 390.000 m3/år
  Forberedt til udvidelser
                plus moms og vandafgifter

## Slide 23: Økonomi – vandpris i dag og fremover (2024)
Investering nyt vandværk 68 mDKK
  40% øgning i materialeomkostninger
  Salg af vand 390.000 m3/år
  Forberedt til udvidelser
Vandpris 2021 11 DKK/m3
Vandpris 2024 12 DKK/m3
Vandpris 2026 19 DKK/m3
                plus moms og vandafgifter

## Slide 24: Vandpris i dag (2024)
Borup Vandværk 12 DKK/m3
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 19 DKK/m3 (2023)
Køge Vandværk 16 DKK/m3
Solrød Vandværk (blødgøring) 21 DKK/m3
Borup Vandværk (blødgøring) 19 DKK/m3 (2026)
Vandafledning 40 DKK/m3
                plus moms og vandafgifter

## Slide 25
Spørgsmål?